## Slide 1: Projecten voor het werkveld 2
Klimaatregeling
Laurens Putseys 3GIOT

## Slide 2: inleiding
De opdracht:
Klimaatregeling aan de hand van temperatuur en vochtigheid om de effecten op hout te onderzoeken
2

## Slide 3: Requirements
Temperatuur moet binnen de box gemeten kunnen worden
Temperatuur moet buiten de box gemeten kunnen worden
Vochtigheid moet binnen de box gemeten kunnen worden
Vochtigheid moet buiten de box gemeten kunnen worden
Als de temperatuur buiten hoger is als binnen moet de temperatuur binnen de box op hetzelfde niveau als buiten komt
Als de temperatuur in de box X is dan moet de vochtigheid de bijhordende waarde hebben vanuit de gegeven tabel
Afhankelijk van welke moet een relay gesloten of openen
3

## Slide 4: Requirements
Hoe de temperatuur of vochtigheid geregeld moet worden is abstract.
  Via een relay kan een verwarmingelement of stomer gestart of gestopt worden
  Werkt als een schakelaar, gesloten => wordt het toestel gevoed
  Dit hebben we abstract gehouden omdat we nu niet weten welk abstract toestel we gaan aansluiten alsook in de toekomst willen we misschien verschillende zaken sturen
    Verwarmingselement
    Stomer
    Verlichting (warmtelamp…)
    …
4

## Slide 5: Requirements
We hebben een verschil gemaakt tussen een actuator en sensor
  Hierdoor is het mogelijk om alles op 1 embedded linux device (raspberry bijvoorbeeld) uit te voeren of op 2 embedded linux devices
  Hierdoor kan je bijvoorbeeld de sensor uitlezen met MCU 1 en het verwarmingselement bedienen met MCU2 OF opteren om alles op 1 MCU uit te voeren
  Dit noemen we gedecentraliseerd werken
    Loosely coupled dankzij een MQTT interface
    Maar toch een shared code base waardoor onderhoud binnen te perken blijft
      Kan natuurlijk in het nadeel zijn bij zeer grote projecten…
5

## Slide 6: Requirements
We hebben de term sensor abstract gemaakt waardoor je in principe eender welke sensor kunt aansluiten zolang je maar de interface “SensorInterface” implementeert
In de yaml definier je een internal of external sensor met een eventueel een:
  GPIO pin
  Memory address
Hierdoor hang je niet vast aan één driver en kan je makkelijk andere sensors gebruiken
MAAR: de driver moet wel aanwezig zijn …
6

## Slide 7: Principe schema
7
Als we er voor opteren om alles op 1 MCU uit te voeren dan ziet de opstelling er als volgt uit.
  Je ziet dat er twee sensoren zijn
    DHT22 (Temperatuur en vochtigheid)
    BME280 (Temperatuur, vochtigheid, luchtdruk)
  4 kanaals relay board
De communicatie tussen de applicaties is nogaltijd via MQTT
  Envirosense => leest de sensoren uit en verstuurd via MQTT de data
  Envirocontrol => stuurt de relay aan de hand van de sensor data

## Slide 8: Principe schema
8

## Slide 9: Principe schema
9
Envirosense standalone
  Kan met een bme280 en DHT22
  Kan met twee DHT22
  Kan met bme280
    !! Mits ander geheugenadres OF multiplexer

## Slide 10: Principe schema
10
Envirocontrol standalone
  Relay board stelt de gebruiker in staat om eender welk toestel, dat kan gestuurd worden met een relay te koppelen

## Slide 11: PRINCIPE SCHEMA
11
Envirosense en envirocontrol zijn loosely coupled waardoor je de communicatie makkelijk kan uitbreiden

## Slide 12: PRINCIPE SCHEMA
12
Zou zelfs mogelijk zijn om in de toekomst het volgende te doen

## Slide 13: PRINCIPE SCHEMA
13
Het contract van de mqtt data

## Slide 14: PRINCIPE SCHEMA
14
Sensordata

## Slide 15: Sensoren
15
DHT22 | BME280
Temp, vochtigheid | Temp, vochtigheid, luchtdruk
1 wire interface | I2C of SPI
Goedkoop | Relatief goedkoop
-40°C tot + 80°C | -40°C tot +85°C
Vocht +-2% | +-3%
3,3V of 5V | 1,8V ~ 3,6V
~1,5mA | ~3,6µA

## Slide 16: Sensoren
16
DHT22 | BME280
Goedkoop en eenvoudig | Temp, vochtigheid, luchtdruk
Zowel 3,3 als 5V | Sneller
Enkel temp en druk | I2C EN SPI
 | Duurder

## Slide 17: Sensoren
17
We willen ons onafhankelijk maken van sensor type X of sensor type Y
Natuurlijk: sensor moet nog altijd relevantie hebben
  Temperatuur
  Luchtdruk
  Vochtigheid

## Slide 18: Sensoren
18
Afhankelijk van welke sensor in de config
  Laden de juiste driver
  Abstractie naar sensordriver en niet naar sensor X of sensor Y
  WAAROM?

## Slide 19: Sensoren
19
Waarom los koppeling van sensor?
Kern van de zaak is het regelen van klimaat NIET de sensor of NIET de actuator
Hierdoor kunnen we makkelijk sensor of actuator onafhankelijk werken
Deel van software dev life cycle is ook TESTING
  Hardware is niet altijd aanwezig (wegens te duur, niet in voorraad, …)
  Is ook niet altijd handig voor testing of debugging
  Business logica kan worden getest zonder hardware (driver is maar een tandwiel in het uurwerk, weliswaar een belangrijk tandwiel…)

## Slide 20: DHT22
20
1 wire interface
Niet handig met python, heeft C code nodig vanwege timings
De dag van vandaag is Python bijna net zo snel maar enkel en alleen als je high level functies gebruikt => Dus enkel met low level zaken of specifieke algortimen die men probeert te implementeren
De 1-wire bus vergt veel timings voor succesvolle communicatie dus hiervoor gebruiken we een python lib die gecompileerd is met C…
Zeer eenvoudige integratie…

## Slide 21: DHT22 - protocol
21
Stap 1:
Microcontroller pulls de data lijn laag voor minstens 1ms en dan terug hoog
Stap 2:
Sensor reageert hierop door de data lijn laag te trekken voor 80µs en dan terug hoog voor 80µs (ACK
Stap 3:
De sensor verstuurt 40 bits (5bytes)
16 bits voor vochtigheid
16 bits voor temperatuur
8 bits als checksum
Elke bit is een hoge signaal
0 => 50µs laag gevolgd door 26-28µs hoge puls
1 => 50µs laag gevolgd door 70µs hoge puls

## Slide 22: DHT22 - protocol
22
[High Byte Humidity] [Low Byte Humidity] [High Byte Temp] [Low Byte Temp] [Checksum]
Example: 0011 0100 0000 0000 0001 1010 0000 0000 0011 1110
Humidity = 0x34 (52%) and Temperature = 0x1A (26°C)
Checksum wordt berekend door het optellen van de eerste 4 bytes (vochtigheid and temperatuur) en verififereert dat tegen de 5de byte
  Dus high byte vochtigheid + low byte vochtigheid + high byte temp + low byte temp
  Som van de bytes => enkel de laatste 8 bits worden gebruikt als checksum
  0x02 + 0x58 + 0x01 + 0x2c = 0x87 = 10000111 = 135
  Als de som groter is dan 8 bits, houd je alleen de laagste 8 bits van de som over

## Slide 23: DHT22 - protocol
23

## Slide 24: BME280 - protocol
24
Velleman kit die enkel I2C ondersteund (!er is wel SPI aanwezig enkel niet via dit dev board)
Slave address is typisch 0x76 of 0x77

## Slide 25: BME280 - protocol
25
Velleman kit die enkel I2C ondersteund (!er is wel SPI aanwezig enkel niet via dit dev board)
Slave address is typisch 0x76 of 0x77
Via smbus communiceer ik met de sensor

## Slide 26: BME280 - protocol
26
Makkelijk om data uit te lezen
Zeer moeilijk om data om te vormen in nuttige data (rauwe data VS nuttige waarden in de juiste eenheid)
Moeten afkijken bij andere libs om een implementaties te hebben die correct werkt (dank u github)

## Slide 27: BME280 - protocol
27
Makkelijk om data uit te lezen
Zeer moeilijk om data om te vormen in nuttige data (rauwe data VS nuttige waarden in de juiste eenheid)
Moeten afkijken bij andere libs om een implementaties te hebben die correct werkt (dank u github)

## Slide 28: Sensor data
28
De sensor data wordt via mqtt verstuurd naar enviro control

## Slide 29: Sensor data
29
De sensor data wordt via mqtt verstuurd naar enviro control

## Slide 30: Relay board
30
Hoe we een stomer of verwarmings element sturen is abstract
We gaan ervan uit dat via een relay de sturing kan gedaan worden
We gebruik een PID controller om de juiste temperatuur/vochtigheid te bereiken

## Slide 31: Relay driver
31
Hoe we een stomer of verwarmings element sturen is abstract
We gaan ervan uit dat via een relay de sturing kan gedaan worden
We gebruik een PID controller om de juiste temperatuur/vochtigheid te bereiken

## Slide 32: Relay driver
32
Is ook abstract, we willen niet afhankelijk zijn van raspberry pi...
Vandaar de RelayInterface

## Slide 33: PID controller
33
Om de juiste temperatuur of vochtigheid te bereiken gebruiken we een PID controller
AAN/UIT lukt ook maar dan krijg je snel overshoots of overshoots
We willen een stabiele sturing

## Slide 34: PID controller
34
Via P en D kan de controller gestuurd worden
Waardes worden via de config.yaml ingelezen en kunnen via mqtt gewijzigd worden
Dit wordt ook gedaan voor de steamer

## Slide 35: PID controller
35
Via mqtt kunnen de waardes ingelezen worden

## Slide 36: PID controller
36
Hoe werkt de PID controller (in a very tiny nutshell)
Proportional – integral – derivative
Feedback systeem
Fout te meten tussen de gewenste waarde en actuele waarde
  Proportioneel: reageert direct op de fout
  Integraal: corrigeert op basis van opgetelde fouten uit het verleden (om langdurige afwijkingen op de gewenste waarde te elimeneren)
  Differentieel: anticipeert op toekomstige fouten door te reageren op de snelheid waarmee de fout veranderd

## Slide 37: PID controller
37
Proportioneel: reageert direct op de fout
Integraal: corrigeert op basis van opgetelde fouten uit het verleden (om langdurige afwijkingen op de gewenste waarde te elimeneren)
Differentieel: anticipeert op toekomstige fouten door te reageren op de snelheid waarmee de fout veranderd

## Slide 38: On/off controller
38
Onze feedback is bijna direct, we vergelijken de temperatuur data heel snel op
Hierdoor is onze feedback en error minimaal
ON/OFF kan een simpele optie zijn voor sturing
  Geen parameter P, I, D
  Simpele logica
  Geen complexe regeling dus anticipeert lastiger op “natuurlijk” gedrag

## Slide 39: On/off controller
39
ON/OFF PID

## Slide 40: MQTT - docker
40
Infrastructuur werd voorzien via docker
Makkelijk om op te zetten op een server of kubernetes cluster
Geen installatie of dit en dat…

## Slide 41: Logging
41
De applicatie is voorzien van logging zodat als er fouten optreden we deze makkelijk in de logs kunnen vinden
  Console
  File

## Slide 42: Testing – PID controller
42
Ik heb helaas niet het materiaal om een box te bouwen
Of een steamer
Verwarmingselement wel (gloeilamp)
Hoe weten we nu als dit werkt?

## Slide 43: Testing – PID controller
43
Ik heb helaas niet het materiaal om een box te bouwen
Of een steamer
Verwarmingselement wel (gloeilamp)
Hoe weten we nu als dit werkt?
PID berekent enkel maar wat….
Dus we kunnen simuleren

## Slide 44: Testing – PID controller
44
Aan de hand van heel wat testen konden we het gedrag simuleren
Is dit 100% Nee
PD waardes gaan alsnog wat geregeld moeten worden

## Slide 45: Testing – PID controller
45

## Slide 46: Testing – PID controller
46

## Slide 47: Testing – PID controller
We zien hier best wel een grote overshoot
PD waardes zouden hier nog wat bijgeregeld moeten worden…
Plan:
  Beginnen met het proportioneel gedeelte
  Lage P waarde en deze stelselmatig verhogen tot er geen oscillaties zichtbaar zijn
  Beginnen met een hoge D waarde en stelselmatig verlagen
  D moet je verhogen om overshoots te verlagen
  Hier moesten we waarschijnlijk D verhogen…
47

## Slide 48: Testing – business logica
48
Drivers zijn maar/meestal een klein gedeelte van de embedded software
Niet altijd de juiste hardware of hardware is te duur
  Dit gebeurd VAAK in real life
  Van Hool => niet elke developer had een reis of stadsbus om te spelen
  Punch powertrain => niet elke developer had een transmissie op zijn bureau
  ABB => niet elke developer had een dc laadpaal op zijn bureau
We willen niet altijd testen met alles van hardware
  Simulaties
  Mocks
  …
TDD – test driven development of gewoon gebrek aan unit testen IS een risico

## Slide 49: Testing – business logica
49
We mocken de sensoren en relay zodat we de business logica kunnen testen zonder hardware
HARDWARE blijft belangrijk!
Testen met hardware => HIL (hardware in the loop) blijven zeer belangrijke maar dure testen…

## Slide 50: Testing – business logica
50
We mocken de sensoren en relay zodat we de business logica kunnen testen zonder hardware
HARDWARE blijft belangrijk!
Testen met hardware => HIL (hardware in the loop) blijven zeer belangrijke maar dure testen…

## Slide 51: Testing – business logica
51
We mocken de sensoren en relay zodat we de business logica kunnen testen zonder hardware
HARDWARE blijft belangrijk!
Testen met hardware => HIL (hardware in the loop) blijven zeer belangrijke maar dure testen…

## Slide 52: CLI control – enviro_check
52
Omdat we soms graag controle over processen hebben of data on the fly willen zien
Cli tool om te sturen en lezen

## Slide 53: Bedankt
53
Vragen?